## Slide 1
基于KAN的可解释净负荷预测
自回归捷径竞争机制与结构化分解方案
毕业设计中期检查汇报 | 聚焦研究问题、阶段成果、关键证据与后续计划
毕业设计中期汇报
graduation-design — 2026年4月11日
MIDTERM REVIEW

## Slide 2
01 研究框架
本课题围绕“物理变量为何在公式中消失”搭建了从问题识别到修复验证的四步路径
问题定义 -> 管线搭建 -> 机制验证 -> 解决方案
1
定义问题场景
面向高比例可再生能源场景下的净负荷预测，研究目标不是只提高精度，而是同时输出具有物理含义的符号公式。
2
完成 KAN 教师到符号提取管线
基于 ARPA-E PERFORM 数据集完成 26 维特征工程、60/20/20 时序划分，以及预热、稀疏化、剪枝、符号拟合四阶段训练流程。
3
用 S2 阻断实验验证捷径竞争机制
在保持模型结构和训练设置不变的条件下，仅阻断自回归滞后通路，观察气象物理变量的 VER 变化并用置信区间判断显著性。
4
用 S3 结构化分解恢复可解释性
将净负荷拆分为负荷、风电、光伏三个子任务，各自提取局部公式，再按固定加法规则组合预测，兼顾精度与公式可读性。
当前中期阶段的核心成果，是把“公式坍缩”从现象描述推进为可验证机制，并给出可操作的结构化修复路径。
Source: doc/论文_pandoc.docx, doc/中期报告_filled.docx

## Slide 3
02 阶段成果
核心研究工作已基本完成，并同时拿到精度、机制与可解释性三类结果
中期检查时点的主要完成情况
数据管线
26维
完成特征工程与时序划分
PERFORM 数据集 | 5分钟采样
KAN 精度
0.453
skill score 优于 MLP 0.430
p = 0.0005
PySR 对比
0.076
直接符号回归精度明显偏低
验证“先训练后提取”必要性
公式坍缩
9/9
direct net load 配置全部坍缩
VER(any_physical)=0/9
S2 阻断
+0.80
Case 4 ΔVER 显著提升
95% CI [0.40, 1.00]
S3 分解
0.456
组合模型 skill 与直接模型持平
三个子任务 FAR=3/3
截至中期，研究主体已完成：数据、训练、机制检验与解决方案均已有结果；剩余工作主要是论文定稿、图表打磨与答辩材料组织。
Source: 中期报告“当前工作的进展”

## Slide 4
03 关键证据
KAN 教师在精度上领先基线，但直接符号提取会坍缩为仅含滞后项的公式
Chart: Skill score
| KAN | MLP | PySR
Skill Score | 0.453 | 0.43 | 0.076
证据 1 | 预测有效
KAN 教师模型 skill=0.453，显著优于参数对齐 MLP 的 0.430 和 PySR 的 0.076，说明 KAN 适合作为符号提取起点。
证据 2 | 直接提取坍缩
在直接净负荷目标上，3×3 共 9 组符号配置全部退化为仅含负荷滞后项的极简公式，VER(any_physical)=0/9。
证据 3 | 机制被验证
阻断自回归后，Case 3 的 ΔVER=+0.60，Case 4 的 ΔVER=+0.80，置信区间均不含零，支持“自回归捷径竞争”而非“变量无关性”。
Source: 论文摘要与第五章实验结果

## Slide 5
04 后续安排
后续工作将集中在论文定稿、图表完善与答辩准备三个收尾动作
现在
中期完成
主体实验、S2 阻断与 S3 分解结果均已跑通
阶段一
论文定稿
完成 Word 正文整理与学校模板排版
阶段二
图表补强
补充关键图表与可视化，提升论文表达完整性
阶段三
答辩准备
整理口头讲稿与最终演示材料，并回应单数据集与种子数局限
Source: 中期报告“存在的问题”与“后期工作及计划”

## Slide 6
当前阶段已经完成机制验证，后续重心转向论文与答辩交付
中期阶段的关键目标已经实现：不仅证明了 KAN 在净负荷预测上的有效性，也解释了物理变量在符号提取中消失的原因，并给出了结构化分解这一可落地修复路径。
完成论文撰写、排版与图表整理，形成可提交版本
围绕种子数量和单一数据集局限补充说明，收紧论文论证边界
准备最终答辩 PPT 与讲稿，把“问题-证据-结论”表达再压缩