## Slide 1
基于
KAN
的可解释净负荷预测研究
中期进展汇报
中期答辩
答辩人：戚康锐
·
指导教师：刘潇
所在院系：自动化与电子信息学院

## Slide 2
OUTLINE · 汇报提纲
基于KAN的可解释净负荷预测研究
2 / 12
四个板块，回答四个问题
为什么做、怎么做、证据是什么、接下来做什么
01
研究背景与方法框架 · 净负荷预测的核心矛盾与 KAN 两阶段技术
路线
02
六步实验探索（上） · 从精度验证到公式坍缩的发现
03
六步实验探索（下） · 从深挖机制到结构化解决
04
当前进展与后续计划 · 阶段成果与下一步安排
WHY
矛盾界定
HOW
方法与实验
PROOF
机制证据
NEXT
进展与交付
本次汇报导览
围绕“净负荷预测 + 可解释
KAN”逐层展开：从问题与路线
到实验与计划。
章节
4
核心产
出
方法框架 · 实验链
路
关注点
解释性 · 稳健性
先建立“矛盾—方法—验证”
的闭环，再逐步扩大实验覆盖
面。
关键风险：公式坍缩与泛化；
对策：结构化约束与机制分
析。

## Slide 3
CORE CONTRADICTION
核心矛盾
净负荷
= 总需求 − 风电 − 光伏，是新能源并网调度的关键预测对象
深度学习模型预测精度高，但
无法给出可审计的物理推理路径
既要预测准确，也要让
辐照度、风速、温度等物理量以可读公式进入模型
痛点
黑箱困境
LSTM、Transformer 等模型预测准确，但推理路径不可读
SHAP、注意力权重等 XAI 方法仍属于事后近似归因
工程侧真正需要的是可验证的数学公式，而非统计解释
机会
KAN的突围潜力
KAN 以 B 样条替代固定激活函数，具备先训练后提取公式的天
然能力
符号回归能生成闭式表达式，但在 26 维时序场景中搜索空间爆
炸
KAN 提供了从训练到符号化的连续路径
PART 1 · 研究定位与方法框架
研究背景——净负荷预测的核心矛盾
基于KAN的可解释净负荷预测研究
3 / 12

## Slide 4
PART 01 — 研究定位与方法框架
方法框架——KAN教师模型与后验符号提取两阶段路线
研究定位与方法框架
4 / 12
KAN
TECHNICAL ROADMAP
两阶段技术路线
1
数据准备
26维PERFORM
特征集构建
2
KAN训练
预热→稀疏化
→精调三阶段
3
结构剪枝
阈值网格搜索
去冗余边
4
符号提取
候选函数库
逐边拟合化简
5
统一评估
精度+可解释性
双维度对比
KAN架构参数
架构
[26, k, 1]
网格数
G=5
预热
200
步
样条阶
k=3
稀疏化
800
步
精调
200
步
单隐藏层B样条KAN，L1+熵正则化稀疏训练
标签始终来自真实目标，非KAN输出
核心设计原则
不修改KAN算法
，仅通过控制输入特征组成和任务结构实施干预
非传统蒸馏
：标签来自真实目标而非教师输出，重在提炼已学到的关键
关系
结构化分解消解竞争
：将净负荷拆分为子任务，使物理变量不再被自回
归项压制

## Slide 5
PART 2
六步实验探索历程
过程与数据结果并重的递进式探索
1
精度优化
2
公式提取
3
排查原因
4
隔离实验
5
深挖风力
6
验证假设
PART 2 · 六步实验探索
六步实验探索历程
基于KAN的可解释净负荷预测研究
5 / 12

## Slide 6
PART 2 · 六步实验探索
步骤1-2：精度优异但公式全面坍缩
基于KAN的可解释净负荷预测研究 — 中期进展汇报
6 / 12
核心发现
KAN能预测，但不能解释——不是本身不行，是
抄了近路
步骤1
精度对比
KAN教师模型在净负荷预测中显著优于所有基线
方法
Skill
RMSE
KAN教师
0.453
1413.51
MLP基线
0.430
1474.38
PySR
0.076
2388.46
持久性基线
0.000
2585.66
KAN
0.453
MLP
0.430
PySR
0.076
持久性基线
0.000
KAN vs MLP 排列检验 p=0.0005，差异高度显著
步骤2
公式坍缩
3×3网格9种符号配置，物理变量全部被剪除
0/9
VER(any_physical) — 全部坍缩
0/9
VER(wind)
0/9
VER(GHI)
0/9
VER(temp)
意味着什么
提取的公式退化为"明天跟今天差不
多"
所有物理量（风速/辐照/温度）在
稀疏化中被彻底淘汰
精度与可解释性之间存在结构性冲突
——自回归滞后项在竞争中系统性压
制了物理变量

## Slide 7
PART 2 · 六步实验探索
步骤3-4：从调参排查到阻断实验的因果确认
基于KAN的可解释净负荷预测研究
7 / 12
因果确认
自回归捷径竞争
——而非变量无关性——是物理量被剪除的主因
阻断滞后项后，物理变量大量涌现，因果链条闭合
3
调参排查
初判
参数设置不当导致物理量被剪除
多轮调参
多轮调参后物理因素仍无法进入公式
重判
自回归滞后项主导竞争，非参数问题
认知转折：从参数调优转向结构性归因
4
S2 阻断实验
阻断自回归滞后项，观察物理变量能否翻身。两组实验 CI 均不含
零，满足预注册成功判定标准。
Case 3 · 聚焦风电
0
0.60
阻断
前
阻断
后
ΔVER = +0.60
95% CI = [0.20, 1.00]
Case 4 · 直接净负荷
0
0.80
阻断
前
阻断
后
ΔVER = +0.80
95% CI = [0.40, 1.00]
0
→
19
活跃边

## Slide 8
PART 3 · 深挖机制与结构化解决
深挖机制与结构化解决
基于KAN的可解释净负荷预测研究
8 / 12
03
PART 3
深挖机制与结构化解决
风速在阻断后仍不按规矩出牌——从特异行为中寻找构造性
解决方案
步骤 5-6

## Slide 9
PART 3 · 步骤5
风力深挖与可辨识性消融
9 / 12
ANCHOR
可辨识性分化
目标设置
变量表现
关键数据
观察结论
直接净负荷
全部不进入公式
VER = 0/9
坍缩
太阳能分量
meteo_only 全程存活，both 中长horizon受压制
6/3/5
vs
8/0/2
条件可辨识
风电分量
风速边数窗口式出没
11 → 0 → 9 → 0
特异
SUPPORT
GHI 条件可辨识
meteo_only 下 VER(GHI)=3/3，证明辐照度不是”天生进不了公式”；
真正的差异来自配置竞争。
both（含lag竞争）
meteo_only（纯气象）
8
6
h=72
0
3
h=144
2
5
h=576
结论：GHI 有内在可辨识性，但在 both 设置的中长 horizon 下被
lag 竞争压制（h=144 归零）。
FOCUS
风速非单调模式
非单调不是口头判断，而是 wind_speed_edges 跨 horizon 的真实变化：
11 → 0 →
9 → 0
。
abs skill
同期为
0.128 / 0.588 / 0.354 / 0.203
说明“有预测力”并不等于“会显式入
式”
11
h=6
0
h=72
9
h=144
0
h=576

## Slide 10
迁移间隙比 TGR
均>1，符号公式具有泛化价
值
2.569
负荷
1.401
风电
2.302
光伏
步骤6 / 六步实验探索
S3结构化分解——精度零代价下恢复可解释性
基于KAN的可解释净负荷预测研究
10 / 12
“
分解即解决
将净负荷分解为负荷/风电/光伏三子任务，物理变量在各自主场不再被滞后项压制——精度零代价，可解释性全面恢复
BEFORE
直接KAN建模
精度对比
1413.51
RMSE (MW)
0.453
Skill
物理量全部消失
0/9
VER (物理量)
AFTER
S3结构化分解
可辨识性逆转
1407.35
RMSE (MW)
0.456
Skill
物理量全面回归公式
3/3
负荷 FAR
(hdd_18c)
3/3
风电 FAR
(wind_speed)
3/3
光伏 FAR
(ghi)
三条子公式已生成（过长不贴图）。负荷子式包含
hdd_18c
（温度代理）；光伏
子式包含
ghi_w_m2 + solar_altitude
；风电子式包含
wind_speed 及其物理
变换
。三者目标物理量 FAR 均为 3/3，与物理预期一致。

## Slide 11
PART 4 · 总结与展望
当前进展与后续计划
开题承诺兑现
可解释预测流水线
KAN教师+符号提取全链路已建成并
验证
可辨识性实证框架
VER/FAR/TGR指标体系与消融实验
已完成
适用边界与权衡结论
自回归竞争机制发现+S3分解方案验
证
已完成工作
数据管线搭建与26维特征工程
KAN教师训练与符号提取管线开发
公式坍缩现象系统记录
(VER=0/9)
S2阻断实验完成，因果机制确认
S3分解方案验证
(Skill=0.456, FAR=3/3)
5/5 完成
后续计划
论文撰写与排版定稿
补充实验图表与可视化材料
准备最终答辩材料
待启动
基于KAN的可解释净负荷预测研究
11 / 12

## Slide 12
Q&A
消解自回归捷径竞争，即可同时实现预测精度与物理可解释性
谢谢聆听
欢迎各位老师批评指正
12 / 12