## Slide 1
基于KAN的可解释净负荷预测
公式坍缩的发现、诊断与解决
中期答辩
答辩人：[姓名]
·
导师：[导师姓名]
[学校名称]
·
[学院名称]

## Slide 2
OVERVIEW
汇报提纲
基于KAN的可解释净负荷预测
2 / 11
02
01
研究背景与问题定义
净负荷预测的可解释性困境与KAN的机遇
02
方法框架与实验设计
四幕递进实验框架与KAN符号提取管线
03
核心实验结果
公式坍缩发现、捷径竞争诊断与S3分解突破
04
进展总结与后续计划
已完成工作梳理与后续安排

## Slide 3
?!
PART 01 / 研究背景
净负荷预测的可解释性困境
基于 KAN 的可解释净负荷预测
03 / 11
精度高
但
不可解释
高比例可再生能源并网背景下，
净负荷预测
是电力调度的核心环节
深度学习方法（LSTM / Transformer / CNN-RNN）精度大幅超越统计模型，但本质是
黑箱
运营者需要知道"
为什么是这个数字
"——风速变化？温度下降？而非仅获得一个数字
三脉络交叉空白
1
现有 KAN 科学应用不含自回归特征——无捷径竞争问
题
2
现有 KAN 能源预测关注精度但不做符号提取
3
现有符号回归面向静态问题，不处理时序自回归结构
KAN 的独特路径
KAN
（ICLR 2025）将 B 样条函数置于网络边上
实现"
先学习、后提取
"的符号回归路径
训练后可将数值映射转换为
SymPy 闭式公式
KAN: Kolmogorov-Arnold Networks, ICLR 2025

## Slide 4
02
PART 02 — 方法框架
方法框架与实验设计
四幕递进实验：基线建立
→
公式坍缩发现
→
捷径竞争机制验证
→
结构化分解方案
贯穿原则：不修改 KAN 算法或架构，仅控制输入特征组成与任务结构
方法框架与实验设计
4 / 11

## Slide 5
四阶段训练管线
1
预热训练
200步
标准训练
建立初始映射
2
稀疏化
800步
L1 + 熵正则化
驱动边权重收缩
3
结构化剪枝
9组
候选阈值网格搜索
移除冗余边
4
精细化
200步
存活边微调
恢复精度
✓
符号提取
逐边候选函数库拟合
选R²最高者替代B样条
输出SymPy闭式公式
完整管线
预热 → 稀疏化 → 剪枝 → 精细化 → 符号提取
训练到闭式公式的端到端流程
K
KAN网络架构
网络结构
单隐藏层 [26, k, 1]
B样条参数
网格数 G=5，阶数 k=3
输入/输出
26维特征 → 1维预测
D
数据与特征
数据集
ARPA-E PERFORM，5分钟采样
输入特征
26维：周期编码+天文+气象+滞后
划分比例
60/20/20
（训练/验证/测试）
方法论 / PIPELINE
KAN训练-稀疏化-符号提取管线
基于KAN的可解释太阳能预测 — 中期报告
5 / 11

## Slide 6
03
PART 03 — 核心实验结果
核心实验结果
KAN能预测，但不能解释
——
这不是它笨，而是有人在抄近路
核心实验结果
6 / 11

## Slide 7
ACT 2 / 公式坍缩
精度-可解释性悖论 —— 9/9 配置全部公式坍缩
精度基线对比
BEST
0.453
Skill
KAN 教师
0.430
Skill
MLP 基线
0.076
Skill
PySR
0.000
Skill
持久性基线
排列检验
p = 0.0005
，KAN 教师精度优势高度显著；PySR 端到端符号回归精度远逊于 KAN
公式坍缩：全部失败
3 × 3 网格搜索（3 种候选函数库 × 3 种 R² 阈值），9 种符号配置全部坍缩为仅含负荷滞后项的极简公式
0/9
VER(wind)
配置成功率
0/9
VER(GHI)
配置成功率
0/9
VER(temp)
配置成功率
0/9
VER(any)
任意物理变量
所有物理气象变量被系统性剪除 — 来源: 论文_pandoc.docx
精度与 R² 细节
KAN R²
0.991
KAN RMSE
1413.51
kW
MLP RMSE
1474.38
kW
预测精度看似完美，公式却丧失物理含义
模型精度 R² = 0.991，但打开公式后
所有物理变量消
失
公式退化为 “明天跟今天差不多”
公式坍缩核心发现
“
KAN 可解释性研究 · 中期报告
7 / 11

## Slide 8
ACT 3 · S2 BLOCKING
S2自回归阻断——切断捷径后物理变量翻身
阻断效应量
移除自回归滞后特征后，物理变量可辨识性显著恢复
95% CI:
[0.20, 1.00]
+0.60
Case 3
风电聚焦
成功
95% CI:
[0.40, 1.00]
+0.80
Case 4
直接净负荷
强成功
两个Case的95% CI均不含零，效应具有统计显著性
Case细节佐证
Case 3
风电聚焦任务
RMSE变化
1362.6 → 1047.0
阻断后RMSE反而降低，滞后项在聚焦任务中引入噪声
Case 4
直接净负荷任务
活跃物理量
9/9
种类
种子1/3/5中全部9个气象物理量出现活跃边
实验判定
Case 3
成功
CI不含零
Case 4
强成功
9/9物理量活跃
机制确认
自回归捷径竞争是导致公式坍缩的主要机制 — 阻断实验提供了因果性证据而非仅相关性推断
KAN可解释净负荷预测 · 中期答辩
8 / 11

## Slide 9
S3 结构化分解
精度零代价下恢复物理可解释性
数据来源：论文表5.1 / 表5.8
9 / 11
直接KAN
公式可辨识性 (VER)
0/9
公式仅含滞后项
物理变量全部缺失
Skill
0.453
RMSE
1413.51
S3 分解
公式可辨识性 (FAR)
3/3
温度、风速、辐照
全部入公式
Skill
0.456
RMSE
1407.35
三子任务可辨识性详情
负荷
FAR
3/3
TGR
2.569
hdd_18c
风电
FAR
3/3
TGR
1.401
wind_speed
光伏
FAR
3/3
TGR
2.302
ghi
核心洞察
将净负荷分解为负荷、风电、光伏三子任务
物理变量在各自「主场」不再被滞后项压制
精度零代价，可解释性全面恢复

## Slide 10
PART 4 · 总结与展望
当前进展与后续计划
研究进展总览
数据管线搭建：ARPA-E PERFORM数据集预处理与26维特征工程完成
KAN教师训练与符号提取管线开发完成，支持四阶段训练调度
公式坍缩现象系统记录：9/9配置全部坍缩，VER(physical)=0/9
S2自回归阻断实验完成：ΔVER显著提升，因果机制确认
S3结构化分解方案验证：精度持平(Skill=0.456)，FAR=3/3
后续计划
论文撰写与排版定稿
补充实验图表与可视化材料
准备最终答辩材料
实验完成
5
/5
核心实验项
实验阶段已全部完成
进入论文收尾阶段，整体进度正常可控
基于KAN的可解释净负荷预测 — 中期答辩
10 / 11

## Slide 11
“
核心结论
结构化分解
是解决自回归捷径竞争导致公式坍缩的有效路径
实现精度零代价下的物理可解释性恢复
感谢各位老师的聆听与指导
11 / 11